18.02.2022г № 140/1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЗАРЕЧНОГО МО ОТ 16 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 116

В «ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАРЕЧНОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 - 2019ГОДЫ И

С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Заречного муниципального образования, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Заречного муниципального образования, Дума  Заречного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести  в решение Думы Заречного МО от 16.11.2015 года № 116 в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заречного муниципального образования на 2015 – 2019 гг. и с перспективой до 2032 года следующие изменения

1.1 Постановка на кадастровый учет кладбища

1.2. Текущий ремонт, огораживание мест захоронения

1.3. Оплата по договору по очистке территории мест захоронения

1.4. Огранизация вывоза ТБО и уборка несанкционированных свалок

1.5. Санитарная обработка воды, водозаборов

1.6. получение лицензии на источник водоснабжения

1.7. Оформление в собственность земельного участка под водонапорной башней

1.8. Текущий ремонт водонапорной башни и ее содержание

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник Заречного сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой

Глава Заречного

муниципального образования                                                   А.И.Романенко

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы

Заречного сельского поселения

От «16» ноября 2015г. № 116

(в актуальной редакции

№ 64/1 от 13 февраля 2020г.)

ПРОГРАММА

Заречного муниципального образования - сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Заречного муниципального образования - сельского поселения на 2016 – 2032 годы»

## Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

1. Паспорт программы

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Общая характеристика коммунальной инфраструктуры МО.

2.2Система теплоснабжения.

2.2.1. Характеристика системы теплоснабжения

2.3 Система водоснабжения.

2.3.1 Характеристика системы водоснабжения

2.4.Система водоотведения.

2.4.1. Характеристика системы водоотведения.

2.5.Система электроснабжения.

2.5.1. Характеристика системы электроснабжения.

  - Система обращения с твердыми бытовыми отходами.

2.6 .1. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1Краткая характеристика МО.

  - Перспективные показатели развития МО.

    - 3.2.1.Социально-экономические показатели.

### 3.2.2.Перспективы развития застройки.

3.3Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры МО.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения Заречного сельского поселения.

  - Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения Заречного сельского поселения.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

  - Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Заречного сельского поселения.

  - Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Заречного сельского поселения.

6. Источники инвестиций.

6.1Структура инвестиций.

## 7. Управление программой

7.1.Генеральный план Заречного муниципального образования ( в дальнейшем Заречное МО) выполнен на основании Муниципального контракта № 04-ОК от 01.10.2012 года, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Нижнеудинского районного муниципального образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г, в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Нижнеудинского района, а также в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Проект Генерального плана Заречного МО обеспечивает разработку стратегических аспектов комплексного развития территории, учитывает широкий спектр направлений, включая выбор социально-экономических, экологических и иных векторов преобразования территории поселения. Проект Генерального плана содержит схему зонирования территорий, определяющую виды использования территорий и устанавливающую ограничения на их использование для осуществления градостроительной деятельности.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнений окружающей среды, охрану и использование охраняемых природных территорий, ландшафтов, сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Проект Генерального плана утверждается представительным органом муниципального образования.

Генеральный план Заречного МО реализуется на основании утвержденного представительным органом местного самоуправления плана в границах рассматриваемой территории.

План реализации Генерального плана Заречного МО утверждается органом местного самоуправления Заречного МО в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

Положения Генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие, согласно утвержденным положениям генеральных планов поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заречного муниципального образования - сельского поселения на 2020 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Заречного муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Заречного муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации коммунального комплекса |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условия для жизни населения. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Заречного муниципального образования - сельского поселения; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Заречного муниципального образования - сельского поселения. |
| Целевые показатели | Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения , надежность , и энергоэффективность и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации , обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, качество коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2020 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Заречного МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : Постановка на кадастровый учет кладбища – 0,0 руб. Текущий ремонт огораживания мест захоронения – 0,0 Оплата по договору по очистке территории мест захоронения -0,0 Организация вывоза ТБО и уборка несанкционированных свалок – 50 000,00 руб Санитарная обработка воды, водозаборов – 0,0 тыс руб получение лицензии на источник водоснабжения – 0,0 тыс. руб. Оформление в собственность земельного участка под водонапорной башней – 0,0 Текущий ремонт водонапорной башни и ее содержание Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. в развитии системы водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; - снижение уровня потерь воды; - максимальная автоматизация процессов ВОС; - увеличение срока эксплуатации сооружений. 2. в развитии системы водоотведения: - безопасная утилизация сухих остатков КОС; 3. в развитии системы теплоснабжения: -повышение надежности теплоснабжения; |

# 2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Заречного муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Заречного муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Заречного муниципального образования базируется на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Заречного муниципального образования разрабатывается на период с 2022 до 2024 годы с перспективой до 2032года.

# 3. Перспективы развития муниципального образования

## 3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Заречное муниципальное образование находится на севере Нижнеудинского района Иркутской области. В состав Заречного муниципального образования входит 1 населенный пункт, д. Заречье, граничит на севере с Костинским сельским поселением, на востоке с Братским районом, на юге с Атагайским городским поселением, на западе с Широковским сельским поселением. Расстояние до районного центра г. Нижнеудинск - 100 км. д. Заречье, расположено на берегу реки Уда.

Климат территории – резко континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха - в июле (максимальная - +35-38  градусов С), наиболее низкая температура - в январе (-45-48  градусов С).

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность  - 98 дней. Наиболее теплые дни стоят в июне-июле.

В зимний период преобладают ветры северо-западного направления, отличающиеся значительным усилием в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – март, апрель, май,  самые тихие – зимние.

Высота снежного покрова изменяется от 25см в низинах и до 40см в предгорьях Саян. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, во второй половине ноября и сходит в начале апреля. Число дней со снежным покровом – 158 дней.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см.

Заречное муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав Заречного  муниципального образования входят одна деревня Заречье

## 3.2. Население муниципального образования

Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2021 года составила 320 человек (табл. 1).

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице.

таблица 1

| № | Наименование | 2021г | 2022г | 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | д. Заречье | 224 | 224 | 224 |
|  | Итого | 224 | 224 | 224 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения муниципального образования к концу 2032г., относительно 2021г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

Сложившаяся в Заречном муниципальном образовании демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и  женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

Таблица 2. Возрастная структура населения.

| Возрастные группы | По данным текущего учета | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 г | 2022г | 2023г |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 30 | 30 | 30 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 131 | 131 | 131 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 63 | 63 | 63 |
| Итого: | 244 | 244 | 244 |

## 3.3. Экономика муниципального образования

Малый бизнес на территории Заречного муниципального образования на 01 января 2021 года представлен  2 субъектами малого и среднего предпринимательства, из них 2 индивидуальный предприниматель, 1- ИП Романенко, 2- ИП Ходырев,

В том числе по видам экономической деятельности:

Сельское и лесное хозяйство: 0 ед.

Добыча полезных ископаемых: 0 ед.

Обрабатывающие производства: 0 ед.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 0 ед.

Строительство: 0 ед.

Оптовая и розничная торговля: 2 ед.

Транспорт и связь: 0 ед.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг: 0 ед.

О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности

Число занятых в сфере малого бизнеса на территории Заречного муниципального образования составляет 1 человек, в том числе на малых предприятиях занято – 1 человек.

Классификация замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности представлена следующим образом:

Сельское и лесное хозяйство: 0 ед.

Добыча полезных ископаемых: 0 ед.

Обрабатывающие производства: 0 ед.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 0 ед.

Строительство: 0 ед.

Оптовая и розничная торговля 1 ед.

Транспорт и связь: 0 ед.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг: 0 ед.

# 4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Одним из приоритетов жилищной политики в Заречном муниципальном образовании является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования находится на очень низком уровне.

## 4.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Заречного муниципального образования являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Характеристика существующей организации системы водоснабжения.

Водоснабжение населенного пункта Заречного муниципального образования организовано от водонапорной башни общего пользования, расположенных в населённом пункте: д. Заречье.

Глубина скважин - по 104м каждая, используются глубинные насосы ЭЦВ 6/10/110.

Существующие водонапорная башня является собственностью Заречного муниципального образования.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

таблица №9

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производитель- ность, м³/ч | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Д. Заречье | Водонапорная башня, объем бака 25м³ - 1 шт. | 1974 | 10 | 104 | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Согласно утверждённым планам, вода из водонапорных башен ежегодно подвергается лабораторным исследованиям. По данным протоколов лабораторных испытаний, пробы воды соответствуют Сан. Пин. 2.1.4.1074-01

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2014г. таблица №10

| Планировочные районы | Население, тыс.чел. | Норма водопотребления, л,сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточный неравномерности | Расчетное водопотребление, м3,сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Заречье | 0,224 | 150 | 1,1 | 1,3 | 36,0 |

## 4.3. Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация отсутствует.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов Заречного муниципального образования  оборудованы надворными уборными.

    - Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- В настоящее время Заречное муниципальное образование не имеет централизованной системы канализации.

- В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

- Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## Существующие балансы системы водоотведения

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га  Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

## 4.4. Теплоснабжение

Жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Имеющиеся объекты производственного назначения не отапливаются или имеют электрическое и печное отопление, а именно:

1.Здание Дома культуры –  д. Заречье, ул. Ленина 3А - отапливается при помощи электричества (ТЕНы)

2. Помещения администрации Заречного муниципального образования, – д. Заречье, ул. Новая, 1, - отапливается при помощи электричества (ТЕНы).

3. ФАП – д. Заречье, ул. Заречная 19А-  отапливается при помощи печного отопления.

4. МКОУ «Зареченская средняя общеобразовательная школа», - д. Заречье, ул. Новая 1А – водяное отопление, котельная работает на дровах.

5. Здание сельской библиотеки – д. Заречье, ул. Новая 3А отапливается при помощи печного отопления , при помощи электричества (ТЕНы

## 4.5. Газоснабжение

Газоснабжение на территории Заречного муниципального образования отсутствует

В рамках данной программы развитие газового хозяйства Заречного сельского поселения не рассматривается.

## 4.6. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Заречного муниципального образования осуществляется от ПС110/35/10кВ «Заречье», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» ЗЭС.

Электрические сети 10-кВ выполнены воздушными линиями.

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей  10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

4.7. Обращение с ТБО

Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

На территории  администрации Заречного муниципального образования принят нормативно правовой акт «Об утверждении правил благоустройства территории Заречного муниципального образования», утвержденные решением Думы Заречного муниципального образования 28.03.2018г.№.4 года, которые устанавливает порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Заречного сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.

Разработан и утвержден решением Думы Заречного МО № 11 от 19.04.2011 г.  Порядок  обращения с отходами производства и потребления на территории Заречного муниципального образования.

Территория Заречного сельского поселения закреплена за  юридическими и физическими лицами, в т. ч. и индивидуальными предпринимателями, расположенными  на территории Заречного муниципального образования и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты.

Зимняя уборка

*   В период с 15 ноября по 15 апреля:

* Уборка снега начинается юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях незамедлительно с началом снегопада;

*  Систематически силами и средствами юридических и физических лиц – владельцев зданий должна производиться очистка крыш от снега и наледей на карнизах, водосточных трубах. При этом участки улиц, тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающие к данным зданиям должны огораживаться, а так же, во избежание несчастных случаев, приниматься другие меры безопасности;

* В период гололеда посыпка или обработка противогололедными материалами тротуаров, проезжей части улиц и т.д. производится юридическими и физическими лицами (домовладельцами) на прилегающей закрепленной территории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для движения состоянии

Летняя уборка

* В период с 15 апреля до 15 ноября:

* Производится уборка закрепленных территорий в зависимости от погодных условий;

* Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих отходов на убираемых территориях и в населенных пунктах.

3.2.3. По постановлениям Администрации Заречного МО в данный период производятся общественно-санитарные дни и субботники по очистке территорий

## 4.8. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Водоснабжение

Прогноз объема спроса услуг водоснабжения

таблица №12 Перспективные расходы воды на хозяйственно - питьевые нужды

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Заречье | 0,224 | 150 | 1,1 | 1,3 | 36,0 | 3чх1х5 | 54 | 4 | 58 |
| Итого | 0,224 | 150 | 1,1 | 1,3 | 36,0 | 3чх1х5 | 324 | 66 | 390 |

планируемая жилая застройка и существующий жилой фонд на конец расчётного срока 2032 года оборудуется не централизованными системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется внутренним водоснабжением и местными водонагревателями по собственному усмотрению жителей;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет :

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел);

- на внутреннее –  2х2,5л/с +2х5л/с=15л/с

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1

Уровень спроса на услуги водоснабжения имеет регулярный рост. В первую очередь рост объемов реализации обусловлен развитием водопроводных сетей в Заречном муниципальном образовании, с целью большего охвата жилищного фонда централизованным водоснабжением. В настоящей программе ежегодно предусмотрены мероприятия по строительству новых водопроводов. Так в программе за период 2015-2019 годы и с перспективой до 2032 года предусмотрено строительство новых водопроводов в п. Вершина.

Водоотведение

Прогноз спроса в водоотведении потребителей Заречного сельского поселения в период 2020-2024 годы и с перспективой до 2032 года.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице №13

| Таблица перспективного водоотведения на 2020-2032г. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заречное МО |  |  |  |  |  |
| I этап на 2019г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 224 | 25 | 52,7 | 4,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,4 | 0,5 |
|  | Полив | чел | 320 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 54,1 | 4,8 |
| II этап на 2032г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 320 | 160 | 354,0 | 28,5 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 9,37 | 3,42 |
|  | Полив | чел | 320 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 363,37 | 31,92 |

Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоотведения имеет регулярный рост.

Теплоснабжение

За последние пять лет  на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата, оказывающие влияние как на изменение средней температуры наружного воздуха за отопительный период, так и на его продолжительность. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 264 дня, отклонения от данной величины не превышали 3%. Собственник каждого отапливаемого объекта, имеющего собственные источники тепла,  самостоятельно разрабатывает и обеспечивает исполнение топливного баланса в течение года.

Наличие предложения дров для отопления с доставкой обеспечивает спрос населения для отопления своего жилого помещения в полной потребности.

Сбор твердых бытовых отходов

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

Наличие регулярного контроля за сбором и вывозом ТБО положительно скажется на общем благосостоянии всего муниципального образования.

# 5. Управление программой

## 5.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития коуммнального комплекса Заречного муниципального образования включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программой комплексного развития;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Иркутской области, Нижнеудинского района, органов местного самоуправления Заречного муниципального образования, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственные лица за реализацию программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Заречного муниципального образования.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Заречного муниципального образования: Романенко Александром Ивановичем.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Заречного сельского поселения в рамках своих полномочий, в составе:

- Ведущий Специалист администрации Заречного МО – Уколова Татьяна Александровна

- Специалист 1 категории администрации Заречного МО – Лактионова Марина Ивановна

- В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действующим законодательством, а именно:

- Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999г. № 69-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации «Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» от 14.06.2013г. № 502

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

## 5.2. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заречного муниципального образования являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Заречного муниципального образования определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

## 5.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфаструктуры входят следующие группы индикаторов:

- Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

- Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

- Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

- Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

Таблица № 14

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | руб. | Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу | Отчетность налоговых органов | Положительным признается рост показателя |
| 2 | Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | % | Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения | Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |
| 3 | Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | руб. | Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения | Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица № 15

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Формы государственной статистической отчетности | Не более 22%* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Формы государственной статистической отчетности 22- ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая | Не более 10%** |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Формы государственной статистической отчетности | Более 95%** |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Формы государственной статистической отчетности | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | Формы государственной статистической отчетности | 1 |
| 6 | Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | % | Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | Формы государственной статистической отчетности | 1 |

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 16

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в водоотведении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса. | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

Таблица № 17

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источники информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение рентабельности | % | Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года | Отчет о прибылях и убытках | Положительная величина |
| 2 | Изменение себестоимость | руб. | Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме | Отчетная калькуляция себестоимости услуг | Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию |
| 3 | Чистая прибыль | руб. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов | Отчет о прибылях и убытках | > 0 (положительным признается увеличение показателя) |

Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Таблица № 18

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию* | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 2 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию ** | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 4 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | Отношение объема фактических потерь с объемом потерь | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 5 | Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 40% |
| 6 | Износ коммунальных сетей | % | Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 50% |